# Załącznik nr 2

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,

ILOŚĆ WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU

ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ

ZABUDOWY MEBLOWEJ KUCHENNEJ Z WYPOSAŻENIEM

DO MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO W BUDYNKU SZPITALNYM USK W BIAŁYMSTOKU

|  | WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE |
| --- | --- |
|  | Oferowane meble i wyposażenie - nowe, rok produkcji 2020 lub 2021, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji (po podpisaniu umowy z Zamawiającym): Wykonawca dokona wizji lokalnej wyposażanego obiektu sprawdzając wymiary pomieszczenia oraz dokona szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania i wymiarów mebli oraz w razie potrzeby doradzi najlepsze wykonanie oraz wprowadzi konstruktywne poprawki. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca ustali z pracownikiem Działu Zaopatrzenia UMB. Wszystkie ustalenia z wizji lokalnej będą potwierdzone podpisanym protokołem uzgodnieniowym (zaakceptowanym przez Użytkownika i pracownika Działu Zaopatrzenia UMB), a wszelkie późniejsze (ewentualne) zmiany ustaleń wykonania mebli wymagają formy pisemnej. |
|  | Ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Wykonawca uzgodni z Bezpośrednim Użytkownikiem między innymi: Ostateczne wymiary mebli. Strukturę powierzchni i kolorystykę blatów, akcesoriów meblowych. Wszystkie szczegóły wykonania dostarczanego wyposażenia nieokreślone w opisie przedmiotu zamówienia lub w razie wątpliwości co do ich interpretacji przez Zamawiającego lub Wykonawcę. W trakcie szczegółowych uzgodnień z Bezpośrednim Użytkownikiem Wykonawca przedstawi między innymi: , Wzorniki kolorów blatów. Próbki akcesoriów meblowych (zawiasy, prowadnice, zamki, uchwyty itp.) Materiały katalogowe wyposażenia meblowego, pozwalające Użytkownikowi wspólnie z Wykonawcą dokonać ostatecznego właściwego wyboru w zakresie kolorystyki, kształtów, wymiarów i rodzaju akcesoriów meblowych. |
|  | Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane oraz zabezpieczone przed przesunięciami i wywróceniem. Poszczególne elementy szafek wiszących skręcone między sobą. |
|  | Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały Wykonawcy. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i pozostawić czyste. Meble: zarysowane, uszkodzone, brudne, zatłuszczone lub zakurzone - nie będą przyjęte, podlegają natychmiastowej wymianie i będą uważane przez Zamawiającego jako wyposażenie niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru) |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyposażanym budynku, powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą wyposażenia meblowego Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Wszystkie meble należy wykonać w oparciu o załączoną wizualizację. Wszystkie wymiary są poglądowe i należy je zweryfikować. Wymagana wizja lokalna po podpisaniu umowy z Zamawiającym. |
|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA | SYMBOL /ZDJĘCIE POGLĄDOWE |

|  | Zabudowa meblowa kuchenna | ZAB1 |
| --- | --- | --- |
| Zabudowa meblowa kuchenna: Ilośc i wymiary według załączonej wstępnej wizualizacji. Wszystkie wymiary są poglądowe. Przed wykonaniem zabudowy, wymagana jest wizja lokalna i pomiary z natury. Szafki wiszące: Otwierane na bok Korpusy wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm w kolorze białym Wysokość 72 cm (± 5 mm) Głębokość 32 cm (liczone z frontem). Wyposażone (każda szafka wisząca) w zawieszki regulowane w dwóch płaszczyznach, co umożliwia niwelację nierówności ściany Szafka nad zlewem zawiera dwupoziomowy ociekacz do naczyń w kolorze białym. Szafki stojące Korpusy szafek stojących wykonane z płyty laminowanej o grubości min.16 mm Wysokość 82 cm (± 5 mm), w tym nóżki 10 cm (nóżki posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom podłogi). Głębokość 54 cm (± 5 mm) liczone z frontem. Osłonięte cokołem plastikowym, z uszczelką przeciwwilgociową (kolorystyka cokołu zgodna z linią kolorystyki mebli i akcesoriów meblowych - ostatecznie do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy). Fronty mebli wykonane są z płyty połyskowej o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. Blat kuchenny postforming, o grubości 38 mm i głębokości 600 mm, pokryty laminatem HPL, krawędzie oklejone PCV. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym. Zawiasy (cichy domyk) starmotion lub równoważne, objęte dożywotnią gwarancją. Prowadnice samodomykające się (cichy domyk) starmotion lub równoważne, objęte dożywotnią gwarancją. Szafki wyposażone w półki. Półki: Oklejone na całym obwodzie. Z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. W komplecie: Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej, wpuszczany, z: ociekaczem, otwórem pod baterię i otworem przelewowym. Bateria zlewozmywakowa: stojąca, jednootworowa, z uchwytem specjalistycznym (łokciowym), wylewka obrotowa o długości min. 21 cm, z perlatorem. Kolor chrom, materiał mosiądz. Element sterujący: regulator ceramiczny. W zestawie: przyłącza elastyczne, zestaw odpływowy i sitko, kątowe zawory odcinające. Uwagi: Krawędź styku blatu ze ścianą należy maskować listwą przyblatową kątową PCV (w kolorze blatu z dwustronnymi uszczelkami silikonowymi, z użyciem narożników wewnętrznych, zewnętrznych i zaślepek) lub antygrzybiczym silikonem (kolorystyka silikonu dobrana do koloru blatu lub ścian) - szczegóły do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem zlewu i baterii do istniejącej instalacji wodno- kanalizacyjnej i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędne do właściwego podłączenia i prawidłowego działania (np. zamontowanie: zaworów ciepła/zimna woda, syfonu, przyłączy elastycznych, itp.). |

|  | Okap kuchenny | OK1 |
| --- | --- | --- |
| Okap kuchenny teleskopowy: Wymiary (szer. x wys.): 60 x 18 cm (± 2 mm). Głębokość min. 28,4 cm. Regulacja wysuwu min.: od 0÷20 cm. Wydajność maksymalna min. 370 m3/h Poziom hałasu nie większy niż 68 dB. Oświetlenie ledowe min. 2x2 W. Zasilanie: 230 V, 50 Hz. Sterowanie mechaniczne Regulacja prędkości skokowa min.3 stopnie. Liczba silników - 1. Filtr węglowy typu ECFB03 lub równoważny. Tryb pracy pochłaniacz, wyciąg. Średnica wylotu powietrza - 12 cm. Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe. Kolor srebrny, wykończenie stal nierdzewna. Uwaga: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem okapu do istniejących instalacji, i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędne do właściwego podłączenia i prawidłowego działania sprzetu. |

|  | Płyta indukcyjna | PŁ1 |
| --- | --- | --- |
| Płyta indukcyjna do zabudowy: Wymiary (szer. x gł.): 59 x 52 cm (±1 cm). Wysokość 5,6 cm (± 2 mm). Bezramkowa. Kolor płyty - czarny. Zasilanie: 230 V, 50 Hz. Moc przyłączeniowa [W] 3600 W (± 50 W) Zabezpieczenie przed dziećmi. Blokada bezpieczeństwa. Funkcja Booster. Podświetlane sterowanie. Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka. Sterowanie dotykowe. Wskaźnik ciepła resztkowego Wybór poziomu mocy. 4 pola grzewcze. Pole 1 min. 1200/1800 W Pole 2 min. 2300/2800 W Pole 3 min. 1800 W Pole 4 min. 1200 W. Uwaga: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem płyty indukcyjnej do istniejących instalacji, i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędne do właściwego podłączenia i prawidłowego działania sprzetu. |

|  | Chłodziarka podblatowa do zabudowy | CH1 |
| --- | --- | --- |
| Chłodziarka podblatowa do zabudowy: Maksymalne wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,5 x 56 x 55 cm. Chłodziarka przeznaczona do zabudowy. Całkowita pojemność netto chłodziarki min. 106 L. Pojemność netto chłodziarki (bez zamrażarki) min. 90 L. Sterowanie mechaniczne. Automatyczne odszranianie (rozmrażanie) chłodziarki, ręczne odszranianie (rozmrażanie) zamrażalnika. Zasilanie: 230 V, 50 Hz, klasa energetyczna: A+. Oświetlenie wnętrza chłodziarki - żarówka LED. Poziom hałasu: ≤ 40[dB]. Dwie półki chłodziarki, pełnej szerokości, szklane z obramowaniem, z możliwością regulacji wysokości. Dwie półki na drzwiach, pojemnik na jajka, pojemnik na nabiał. Komora zamrażarki wewnątrz. Obustronny montaż drzwi, nóżki - stopy regulowane. Uwagi: Wykonawca dostosuje kierunek otwierania drzwi chłodziarki (otwieranie: lewe lub prawe) do wymagań Użytkownika. Drzwi lodówki z frontem drzwiowym meblowym (front w kolorze płyty meblowej). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem chłodziarki do istniejących instalacji, i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędne do właściwego podłączenia i prawidłowego działania sprzętu. |

|  | ILOŚĆ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO |
| --- | --- |
| p. | Nazwa wyposażenia | Symbol | Ilość szt. /kpl |
|  | Zabudowa meblowa kuchenna | ZAB1 | 1 |
|  | Okap kuchenny | OK1 | 1 |
|  | Płyta indukcyjna | PŁ1 | 1 |
|  | Chłodziarka podblatowa do zabudowy | CH1 | 1 |

# Załącznik nr 3

OPIS WYMAGAŃ OGÓLNYCH

ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ

ZABUDOWY MEBLOWEJ KUCHENNEJ Z WYPOSAŻENIEM

DO MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO W BUDYNKU SZPITALNYM USK W BIAŁYMSTOKU

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 28 dni od daty podpisania umowy lub wysłania zamówienia. |
|  | Wymagane warunki gwarancji: Minimum 24 miesiące. WARUNEK OCENIANY - ostateczna ilość miesięcy gwarancji będzie podana przez Wykonawcę w załączniku nr 4 „Tabela oceny okresu gwarancji”. Ocenie nie podlega gwarancja na: Chłodziarkę podblatowa do zabudowy (symbol - CH1). Płytę indukcyjną (symbol – PŁ1). Okap kuchenny (symbol - OK1). Gwarancja na wymienione sprzęty wynosi 24 miesiące. |
|  | Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Użytkownika niezgodnej z przeznaczeniem, niestosowania się do instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw lub przeróbek oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie. |
|  | Dostępność części zamiennych wyposażenia przez okres min. 8 lat od początku okresu gwarancji. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przedmiotu zamówienia przez serwis gwarancyjny – maks. 7 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia usterki e-mailem. |
|  | Termin usunięcia wad i uszkodzeń przedmiotu zamówienia – maks. 7 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę: Aktualne materiały informacyjne dotyczące - chłodziarki podblatowej do zabudowy, płyty indukcyjnej, okapu kuchennego. UWAGI: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w folderach/kartach katalogowych i/lub innych materiałach informacyjnych wszystkich parametrów danego wyposażenia, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego wyposażenia, może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego (wskazana tabela wraz z numerem dokumentu i informacją, jakiego wyposażenia dotyczy). |
|  | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi dostarczanego wyposażenia, oraz deklaracje zgodności chłodziarki podblatowej, płyty indukcyjnej i okapu kuchennego. |

Załącznik nr 4

TABELA ocenY OKRESU GWARANCJI

ZWIĄZANA Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ

ZABUDOWY MEBLOWEJ KUCHENNEJ Z WYPOSAŻENIEM

DO MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO W BUDYNKU SZPITALNYM USK W BIAŁYMSTOKU

| Okres gwarancji | Warunki oferowane *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. Okres punktowany od: 24 miesięcy do 36 miesięcy. Uwagi: Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 24 miesięcy do 36 miesięcy). W przypadku, gdy Wykonawca: nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące). wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (24 miesiące), Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. Ocenie nie podlega gwarancja na: Chłodziarkę podblatowa do zabudowy (symbol - CH1). Płytę indukcyjną (symbol – PŁ1). Okap kuchenny (symbol - OK1). Gwarancja na wymienione sprzęty wynosi 24 miesiące. |  |

Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego)  ………………………………………..……………………………………………..

Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę meble i wyposażenie spełnia wymagania                        techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w załącznikach nr: 2, 3, 4.

...............………….........………...…………

(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca