SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| Zakres robót: | Przedmiotem zamówienia jest remont 2 łazienek (łazienka damska i łazienka męska) mieszczące się na parterze budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz miejscowa naprawa schodów lastrykowych. |
| --- | --- |

Kwalifikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45111300-1, CPV 45410000-4, CPV 45442100-8,  CPV 45421000-4,

CPV 44112220-6

| Obiekt: | Łazienki w budynku Collegium Uniwersum |
| --- | --- |
| Adres: | 15-089 Białystok ul. Mickiewicza 2C |
| Inwestor: | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 15-089 Białystok ul. Kilińskiego 1 |

Sierpień   2021 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem 2 łazienek (łazienka damska i łazienka męska) mieszczące się na parterze budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz miejscowa naprawa schodów lastrykowych. tj.:

- Łazienka damska – o powierzchni około 12, 50 m2

- Łazienka męska – o powierzchni około  7, 50 m2

- Miejscowa naprawa schodów lastrykowych

– Budynek Collegium Primum - około 12 miejsc

– Budynek Collegium Uniwersum - około 13 miejsc

- Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robót związanych z remontem 2 łazienek (łazienka damska i łazienka męska) mieszczące się na parterze budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz miejscowa naprawa schodów lastrykowych. tj.:

- Kwalifikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45111300-1, CPV 45410000-4, CPV 45442100-8,  CPV 45421000-4, CPV 44112220-6

- PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest: remont 2 łazienek (łazienka damska i łazienka męska) mieszczące się na parterze budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz miejscowa naprawa schodów lastrykowych

- Zakres robót:

- zabezpieczenie korytarza oraz przyległych pomieszczeń przed skutkami robót budowlanych;

- zabezpieczenie okien,

- demontaż i utylizacja ścianek działowych z cegły, drzwi i naświetla,

- demontaż płytek z glazury i gresu,

- wykonanie zabudowy z płyt GK,

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,

- wykonanie wylewki samopoziomującej,

- dostawa i montaż okna PCV (naświetle),

- wymiana stolarki drzwiowej,

- ułożenie glazury i gresu,

- montaż ścianek systemowych z płyt HPL,

- miejscowa naprawa schodów lastrykowych

- demontaż i montaż nowych urządzeń sanitarnych.

- wstawienie drzwiczek rewizyjnych

- usunięcie gruzu i odpadów budowlanych z budynku oraz wywiezienie na wysypisko

- sprzątnięcie placu budowy.

- WYMAGANIA OGÓLNE

Przepisy związane:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Bte.U.03.207.2016

z późn. zm – Dz.U.03.80.718, Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.6.42, Dz.U.01.129.1439,Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2002 r. Nr 108 poz. 953.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).

- Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentami:

- rysunki robocze,

- przedmiary,

- specyfikacje techniczne.

- Zgodność robót z dokumentacją projektową

  - Rysunki robocze, przedmiary i specyfikacje wykonania robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

  - W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy.

  - Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

  - W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.

  - Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją robót.

  - Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

  - Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

  - W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub ST i mają wpływ na niezadawalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót remontowych w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

- Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania robót remontowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska w czasie prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :

    - lokalizację składowisk materiałów,

    - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sąsiadujących z miejscem wykonywania robót; przed możliwością pożaru.

- Ochrona  przeciwpożarowa

      - Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

      - Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

      - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Ochrona  własności publicznej i prawnej.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w miejscu objętym zakresem robót i zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.

- Fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

- Materiały

- Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną,

- Warunku tego nie muszą spełniać wyroby budowlane umieszczone w „Wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.” (Dz.U. Nr 99/1998 poz. 637) a także wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania wg odpowiednich przepisów Prawa budowlanego.

- W zakresie zastosowań materiałów tradycyjnych należy stosować wytyczne „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Budownictwo ogólne.  Tom I część 1-4 wyd. Arkady 1990”, chyba, że wydano późniejsze instrukcje stosowania.

- Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktów, które dostarcza producent zastosowanych materiałów oraz odpowiednimi aprobatami technicznymi i instrukcjami ITB. Należy korzystać z rozwiązań katalogowych detali producentów stosowanego materiału.

- Wszystkie opisane elementy musza posiadać atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poż. i innych stosownych instytucji. Inspektor nadzoru powinien wymagać przedstawienia stosownych gwarancji i rękojmi, jak również zaprezentowania najwyższej jakości rozwiązań technicznych.

- Dopuszcza się zmiany materiałowe polegające na zmianie na materiał innego producenta, o parametrach technicznych takich samych jak proponowane w projekcie. Zamiany materiałów można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

- Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących ( zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.

- Po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych ( protokoły badań i sprawdzeń, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje itd.)

- W przypadku niezgodności przedmiarów z projektem, obowiązującym dla Wykonawcy jest projekt w zakresie obejmującym część przewidzianą do wykonania.

- Prowadzenie robót

  - Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej ze strony wykonawcy.

  - Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP podczas wykonywania robót budowlanych

  - Zaplecze wykonawcy stanowić będzie pomieszczenie wskazane przez inwestora w protokole przekazania placu budowy.

  - Materiały z rozbiórki należy systematycznie usuwać w miejscu wskazanym przez inwestora w taki sposób, by nie utrudniać komunikacji osobom przebywającym w budynku.

  - Koszt wywiezienia gruzu pokrywa Wykonawca.

- Sprzęt

- Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP.

- Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniających bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenie. Przewody do podłączenia urządzeń winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Narzędzia zmechanizowane winny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta, ich przeznaczeniem.

- Transport

- Dobór środków transportu i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym użytkownikom.

- Transport pionowy materiałów przeznaczonych do remontu oraz gruzu rozbiórki odbywać się będzie klatką schodowa wskazaną przez Zarządcę obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku klatki schodowej służącej do transportu materiałów.

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych uszkodzeń lub też zabrudzeń klatki schodowej i wind powstałych podczas transportu materiałów.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy:

- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych

- atestów jakościowych wbudowanych materiałów

- protokoły przekazania terenu budowy

- protokoły z ustaleń

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

- Kontrola jakości i odbiór robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Dane określone w dokumentacji projektowej i ST powinny być uważane za docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki w ramach dopuszczalnych,

- Do kontroli jakości i zatwierdzania robót uprawniony jest Inspektor Nadzoru.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich, jakości i ilości wykonania przed rozpoczęciem następnego etapu prac.

- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając Inspektora Nadzoru.

- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości i jakości.

- Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca  zawiadomieniem na piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

- Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

    - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

    - dokumentację powykonawczą - gwarancje

      - Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usuwaniem wad powstałych lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rękojmi.

- Podstawa płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumencie umownym (umowa).Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy; wartość prac i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.  OPIS INWESTYCJI

Roboty remontowe polegać będą na: wymianie podłóg, szpachlowaniu, malowaniu, malowaniu stolarki drzwiowej.

V.B. WYTYCZNE WYKONAWCZE

B.1. Roboty rozbiórkowe

  - Wykonanie robót należy prowadzić z zachowaniem warunków bhp robotników oraz osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonania robót rozbiórkowych.

  - Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować pojemniki, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

  - Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, by nie spowodować uszkodzeń elementów nieprzewidzianych do demontażu.

B.2. Tynki

B.2.1. Wykonanie

- Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITP.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne powinny być w czasie wiązania i  twardnienia tj. w ciągu jednego tygodnia zwilżane wodą.

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z

substancji tłustych można usunąć oraz zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

- tynki trój warstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi

- narzut tynków trój warstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu docisnąć pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

B.2.2. Odbiór

B.1.2. l. Sprawdzenie jakości wykonania tynków uzupełniających

- niedopuszczalne na powierzchni tynków są:

a) pęknięcia,

b) wypryski i spęcznienia,

c) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 		tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.

d) trwałe ślady zacieków,

e) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:

a) nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całości dł. łaty kontrolnej 2 m

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

a/ pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m

b/ poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m

B.3. Gładzie gipsowe

B.3.1. WYKONANIE

  - podłoże pod gładzie gipsowe powinny być równe, bez widocznych zwichrowań lub krzywizn,

  - wilgotność pomieszczenia nie może być większa niż 75%,

  - gips szpachlowy stosowany do wykonania gładzi powinien odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) nie mniej niż 5 MPa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, odsiew na sicie 1,0 mm  - 0%,

- początek wiązania po 30 – 60 min,

- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 g,

- w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy,

  - woda użyta do wykonania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie na wodę do celów budowlanych,

  - wilgotność podłoża na którym ma być wykonana gładź gipsowa nie może być większa niż 6%,

  - każdorazowo należy przygotować taką ilość zaczynu, jaka może być zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania,

  - do przygotowanego zaczynu nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie może być użyty do wykonania gładzi,

  - niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowanie nowej porcji zaczynu w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego gipsu,

  - zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnią na pacę stalową lub winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu,

  - wygładzanie powierzchni z ewentualnym zwilżeniem należy rozpocząć, gdy gips zacznie wiązać, używając krótkich pacek stalowych,

  - pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5 OC, ani wyższa niż +18 OC.

B.4. Malowanie.

B.4.1. WYKONANIE

  - roboty malarskie powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych,

  - wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż:

    - dla farb olejnych, olejno żywicznych i syntetycznych – 3%,

    - dla farb emulsyjnych – 4%,

      - wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych pokryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. glazury), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy, itp.),

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,

  - drugie malowanie można wykonać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- po ułożeniu posadzek,

- tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku,

- przygotowania pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze, itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego, itp.) oraz osypujących się ziaren piasku a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczeniu z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej),

  - elementy metalowe przeznaczone do malowania farbą olejną należy oczyścić z rdzy, odstającej farby, resztek farby, odtłuścić,

  - roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 OC i nie wyższej niż +22 OC. Zaleca się aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:

- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18 OC,

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10 OC,

  - przy malowaniu powłoki powinny być:

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację,

- dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,

- barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

- powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.

B.4.2. WARUNKI ODBIORU

1.  Sprawdzenie jakości malowania:

- nie dopuszcza się spękań, łuszczenia powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu;

- powłoka powinna być bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.

- powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych

- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

a/ powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach

b/ powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach.

B.5. 	Podłoża pod posadzki

B.5.1. WYKONANIE

- podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być wyrównane,

- warstwa przeciwwilgociowa z folii powinna być ułożona na podłożu równym z zakładem pasków folii szer. 10 cm.

- przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie między piętrowym zaliczanym do I lub II grupy, należy umieścić wzdłuż ścianek pasek materiału izolacyjnego szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek izolacyjny powinien być punktowo przymocowany do ściany (np. asfaltową pastą emulsyjną),

- podkład cementowy powinien być wykonany, jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem,

- grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż:

- podkładu związanego z podłożem – 25 mm,

- podkładu na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,

- podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) – 40 mm,

- j. w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) – 35 mm,

- jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu,

- podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,

- podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym,

- w podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:

- oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach,

- jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem,

B.6. Stolarka drzwiowa

B.6.1.  Montaż

- Ościeżnice drzwiowe należy obsadzać w sprawdzonych i przygotowanych otworach drzwiowy tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach.

- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki  należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.

- Zakotwienie elementów należy dokonać w taki sposób, aby zapewnione było przenoszenie sił i obciążeń na konstrukcję budynku wywołanych obciążeniem wbudowanego elementu i wywieranego na ten element obciążenia dynamicznego.

- Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy dł. przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4 mm – pow. 2 m długości przekątnej.

- Po zawieszeniu skrzydeł drzwiowych należy sprawdzić sprawność ich działania przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

- Osadzenie parapetów wykonać należy po obsadzeniu okna, w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżeniu ewentualnym przeciekom wody ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony w ścianę podokienna i uszczelniony.

B.6.2. Odbiór robót

B.6.2.1. Sprawdzenie gotowych elementów drzwi

- kontrola wymiarów wbudowanych elementów

- sprawdzenie powłoki( wykończenia powierzchni elementów) -  nie

powinno wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia się farby

lub pęknięć

- kontrola rodzaju, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania

i działania ( okucia powinny działać bez zahamowań i przy  zamykaniu

dociskać skrzydła do ościeżnicy)

- sprawdzenie zgodności zastosowanych elementów z opisem

przedmiotu zamówienia

B.6.2.2. Sprawdzenie jakości wbudowania:

- zgodności ilościowej oraz miejsca i sposobu wbudowania zgodnie z

wytycznymi

- stanu i wyglądu wykończenia wbudowanych elementów

- prawidłowości uszczelnienia styku ościeżnic z murem

- prawidłowości działania części ruchomych

- sprawdzenie ościeżnic pod względem równości, pionowości i

spoziomowania (zgodnie z wytycznymi wykonania robót).

B.7. Okładziny ścian wewnętrznych

B.7.1.  WYKONANIE

- okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych (glazura), płytek kamionkowych, klinkierowych,

- za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowej ścian monolitycznych lub z prefabrykatów wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie pod względem ich równości i gładkości powinny, co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwa o gr. ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10 – 15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zająć płytka kleju w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie,

- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5 OC.

B.7.2.  WARUNKI ODBIORU

- sprawdzenie jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych

- odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej

- badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny płytek, brak rys i odprysków itp.

- Badanie Gotowej wykładziny polega na sprawdzeniu:

a/ należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w

kilku dowolnych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie

okładziny do podkładu.

b/ prawidłowości przebiegu spoin przez naciąganie cienkiego sznura wzdłuż

dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z

dokładnością do 1 mm

c/ wizualnym – szerokości styków i prawidłowości ich wykonania, a w

przypadkach budzących wątpliwości – przez pomiar z dokł. do 0,5 mm

d/ jednolitości barwy płytek.

B.9   Posadzki z wykładzin podłogowych

B.9.1. WYKONANIE

- do wykonania posadzki z wykładzin PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem robót tapicerskich oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15 OC i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,

- podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 1 – 2 mm,

- przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony,

- wszystkie materiały a szczególnie wykładziny podłogowe i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane co najmniej na 24 godziny przed układaniem,

- wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szer. 2 – 3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.) nie mogą być przyklejone i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe,

- spoiny między arkuszami powinny przebiegać prostopadle do powierzchni ściany i nie powinny występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narażonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. Przy wykładzinach wzorzystych wzór powinien być dopasowany na stykających się ze sobą arkuszach,

- styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegami arkuszy i zgrzewane. Spoiny zgrzewane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza; sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki,

- łączenie posadzek z wykładziny z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za pomocą wkładek lub listew progowych z PCV, nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów drewnianych,

- posadzki z wykładzin PCV należy przy ścianach wykończyć listwami dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych,

- arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami. Powierzchnia posadzki z wykładziny powinna być równa i pozioma,

- dopuszczalne nierówności badane przez przełożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

B.9.2. WARUNKI ODBIORU

1.  Sprawdzenie jakości wykonania posadzek

- Ocena wzrokowa wyglądu zewnętrznego

- Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni poprzez:

a/. sprawdzenie równości podkładu: przykładanie w dowolnych miejscach i

kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity

należy mierzyć z dokładnością do 1 mm

b/. sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej: przyłożenie 2 m łaty

kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokł. do 1 mm

- Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem poprzez oględziny i naciskanie

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych: badania prostoliniowości poprzez naciągnięcie żyłki i pomiaru odchylenia z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

- Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania wykonuje się przez oględziny.

- WYKAZ NORM

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B/10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B/10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.

PN-78/M/47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na ściany i sufity.