Białystok, dn. 31 maja 2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na zagospodarowaniu terenu przy budynku hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1.

Teren przeznaczony do utwardzenia pokazano na załączniku graficznym nr 1. Utwardzenie terenu należy wykonać z geokraty parkingowej ażurowej o wysokości min. 4 cm wykonanej z tworzyw sztucznych (polipropylenu, polietylenu lub równoważnych) na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka 0-40 mm)
o grubości min. 20 cm zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia min 0,99 zachowując spadki terenu od budynku hali. Wytrzymałość geokraty na obciążenie – min. 250 t/m2. Obramowanie geokraty obrzeżem betonowym 8x30 cm. Powierzchnia przeznaczona do utwardzenia wynosi około 700 m2.

Zamówienie należy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Zapłata za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia 
i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

Należność będzie opłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

Płatnikami w/w zamówienia będą: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (50%) oraz Uniwersytecki

Szpital Kliniczny w Białymstoku (50%).

Szczegółowe wymagania Zamawiającego określa wzór załączonej umowy.